## Slide 1: PODATKOVNI SLOJ Zadaće sloja podatkovne veze
Uvod u računalne mreže

## Slide 2: Sloj podatkovne veze (Data link)
  Definira tehnologije pristupa i brine o pristupu mrežama i mrežnim uređajima
  Omogućuje kontroliran prijenos podataka preko medija
  Otkriva pogreške u prijenosu preko 1. sloja
  Zadužen je za povezanost i odabir putanje između uređaja
Aplikacijski sloj
Prezentacijski sloj
Sloj sesije
Transportni sloj
Mrežni sloj
Sloj podatkovne veze
Fizički sloj

## Slide 4
Podaci počinju na žičanoj vezi, zatim putuju optičkim vezama do odašiljača i putem satelita do prijemnika, pa ponovno optičkim vezama te bežično do odredišta
Paket se na trećem sloju ne mijenja no format okvira se mijenja ovisno o tehnologiji
Sloj veza, za razliku od ostalih slojeva, definiran je i na hardverskoj i na softverskoj razini
Notes: Na višim slojevima format zaglavlja definira protokol, na sloju veza oblik okvira definira odabrana mrežna tehnologija

## Slide 5
Podslojevi sloja podatkovne veze
LLC (engl. Logical Link Control)
  Gornji podsloj
  Omogućuje servise prema mrežnom sloju
MAC (engl. Media Access Control)
  Donji podsloj
  Definira procese koje izvršava hardver
Razdvajanje sloja podatkovne mreže omogućuje da određeni tip okvira definiran na gornjem podsloju može pristupiti različitim tipovima medija definiranim na donjem podsloju

## Slide 6
Protokoli sloja podatkovne veze, tretiraju slijedeća pitanja:
Fizičko adresiranje
Enkapsulaciju podataka u okvire
Kontrolu prijenosa podataka

## Slide 7
MAC adresa (Media Access Control) je jedinstvena adresa, ugrađena u svaku mrežnu karticu, od strane proizvođača
2A-60-7F-D5-11-9B
(koristimo znamenke 0 do 9, te slova A,B,C,D,E,F)
Isto tako svaki port/utičnica na preklopniku (ili bilo kojem mrežnom uređaju) je isto mrežna kartica, koja također ima svoju MAC adresu
MAC adresa je 48 bitna, označava se sa 12 heksadecimalnih brojeva, grupiranih po 2 i obično odvojenih sa : ili –
Prvih 6 hexadecimalnih brojeva označava proizvođača a ostalih 6 su redni brojevi
MAC adresa je dio Ethernet okvira
Fizičko adresiranje

## Slide 8
Primjer:
2A-60-7F-D5-11-9B
(koristimo znamenke 0 do 9, te slova A,B,C,D,E,F)
Svaka mrežna kartica ima tvornički ugrađenu MAC adresu
Gdje pronaći MAC adresu mrežne kartice:
  Cmd.exe getmac /v /fo list ili ipconfig/all
  Network and Sharing Center

## Slide 9
PDU mrežnog sloja OSI modela (paket) prepakira se u PDU sloja 2 (okvir)
Enkapsulacija u okvire
3. Mrežni sloj
Zaglavlje (Header)
Paket
Završni dio (Trailer)
1. Fizički sloj
okvir

## Slide 10: Format okvira
Zaglavlje (Header)
Paket
Završni dio (Trailer)
Frame start
Addressing
Type
Control Field
DATA
Error detection
Frame stop
Za razliku od viših slojeva, okvir definira i zaglavlje (header) i završetak (trailer)

## Slide 11: Format okvira
Type
Control Field
3. Mrežni sloj
1. Fizički sloj

## Slide 12: Format okvira
Zaglavlje (Header)
Paket
Završni dio (Trailer)
Frame start
Addressing
Type
Control Field
DATA
Error detection
Frame stop
3. Mrežni sloj
1. Fizički sloj
okvir

## Slide 13
Header:
Početak okvira (engl. Frame start) – jedinstven niz bitova koji se može nalaziti samo na početku
Polje adresa (engl. Addressing) – adresiranje drugog sloja, MAC adrese polazišta i odredišta
Tip (engl. Type) – tip podatkovnog dijela okvira
Upravljačko polje (engl. Control Field) – podaci za upravljanje vezom

## Slide 14
Podaci (engl. Data) – enkapsulirani podaci koje prenosimo
Trailer:
Polje provjere (engl. Error Detection) – nastaje izračunom iz drugih vrijednosti okvira, nastala vrijednost koristi se za provjeru ispravnosti okvira
Kraj okvira (engl. Frame Stop) – kao i početak okvira

## Slide 15
Kontrola prijenosa podataka
Obuhvaća:
Kontrolu pristupa mediju
Način komuniciranja
Kašnjenje
Zagušenje
O tome više u slijedećim predavanjima!

## Slide 16
Domaća zadaća
Ethernet
PPP (engl. Point-to-Point Protocol)
Token Ring
HDLC (engl. High-Level Data Link Control)
Bežični LAN ( engl. Wireless LAN)

## Slide 17: Pitanja
Koje su funkcije sloja podatkovne veze ?
Opiši putovanje podataka od jednog računala do drugog (slika sa slajda 3)
Nabroji i opiši podslojeve sloja podatkovne veze ?
O kojim pitanjima brinu funkcije ovog sloja ?
Opiši funckiju fizičko adresiranje ?
Opiši funkciju enkapsulacija u okvire ?
Što obuhvaća kontrola prijenosa podataka ?

## Slide 18
WEB
router - Data link layer acknowledgement - Network Engineering Stack Exchange