## Slide 1: PODATKOVNI SLOJ Preklopnik u lokalnoj mreži
Uvod u računalne mreže

## Slide 2
Više uređaja spojenih na preklopnik može komunicirati istovremeno
Brzine prijenosa 100-1000 Mb/s
Preklopnik može raditi u zadanom (default) načinu rada, ali se može i konfigurirati tako da radi prema potrebama lokalne mreže (LAN)
U zadanom načinu sam određuje:
  dupleks mod
  brzinu (Bandwith)
  simetrični način rada

## Slide 3
*Kontrola prijenosa podataka
Obuhvaća:
Kontrolu pristupa mediju
Način komuniciranja
Kašnjenje
Zagušenje
O tome više u slijedećim predavanjima!

## Slide 4
Vrijeme potrebno da okvir stigne od ishodišnog do odredišnog uređaja (mrežne kartice tog uređaja)
Tri su parametra:
  Vrijeme potrebno da ishodišni uređaj postavi signal na medij te da odredišni uređaj interpretira te signale
  Vrijeme potrebno da signal prijeđe put od ishodišnog do odredišnog uređaja
  Kao i drugim mrežni uređajima, preklopniku treba određeno vrijeme da obradi podatke koje uzima iz okvira – unosi kašnjenje
Što više posla uređaj obavlja, veće je kašnjenje - najveće kašnjenje unosi usmjernik (router)
Kašnjenje

## Slide 5
U velikoj, nesegmentiranoj mreži generira se veći promet, što dovodi do njenoga zagušenja (manja propusnost)
Glavni razlog segmentiranja mreže je međusobno izoliranje prometa kako bi se bolje iskoristila širina pojasa (engl. bandwidth)
Broadcast promet kojeg stvaraju sami mrežni uređaji, može izazvati veliku količinu podataka, što usporava rad mreže.
Zagušenje u mreži

## Slide 6
Najčešći uzroci zagušenja:
  Sve veća količina podataka (napredak tehnologije)
  Broadcast poruke – uređaj ih mora pročitati i kada mu nisu namjenjene
  (npr. videoaplikacije ili učenje preko mreže) Mrežne aplikacije zahtijevaju sve veću širinu pojasa jer moraju procesuirati sve veću količinu podataka
Pažljivom konfiguracijom zagušenje se može umanjiti ili izbjeći
Zagušenje u mreži

## Slide 7
Store and forward
  Preklopnik prima okvir i provjerava FCS polje (Frame check sequence)
  Ako je sve u redu, gleda odredišnu MAC adresu
  Prosljeđuje okvir na odgovarajući port
  Ako postoji pogreška okvir se odbacuje
Prosljeđivanje okvira
Cut through
  Započinje sa prosljeđivanjem čim očita odredišnu MAC adresu, prije nego čitav okvir stigne
  Brži način, ali su moguće pogreške kod prijenosa

## Slide 8
Asimetrični prespojnik
Nema sve portove iste propusnosti
Sprečavanje uskih grla
Zahtijeva se privremena memorija (buffer) gdje se okviri privremeno spremaju
100 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
Simetrično i asimetrično spajanje

## Slide 9
Simetrični prespojnici
Na svim portovima imaju istu propusnost
Mogućnost uskih grla
Manje su fleksibilni
100Mbps
100 Mbps
100 Mbps
Simetrično i asimetrično spajanje

## Slide 10
Za spremanje radi analize
Spremanje prilikom zagušenja ili nesimetričnog prijenosa
Dvije metode memoriranja:
Na bazi porta
  okviri se spremaju u red za čekanje povezano s nekim portom
  kada stignu svi predviđeni okviri – podaci se proslijeđuju
Na bazi dijeljene memorije
  memoriju dijele svi portovi preklopnika
  okviri primljeni na jednom portu mogu se prosljeđivati na druge portove bez čekanja i zadržavanja
  veličina buffera i broj okvira su prilagođeni
  primjena kod asimetričnog spajanja
Privremeno memoriranje (buffering)

## Slide 11: Pitanja
1. Koje postavke preklopnik sam postavlja prilikom default načina rada ?
2. Što obuhvaća kontrola prijenosa podataka ?
3. Opiši kašnjenje (koji su parametri, tko ima najveće kašnjenje) ?
4. Opiši zagušenje u mreži te navedi uzroke zagušenja ?
5. Objasni 2 načina prosljeđivanja okvira ?
6. Pojasni asimetrično spajanje ?
7. Pojasni simetrično spajanje ?
8. Pojasni privremeno memoriranje te dvije metode memoriranja ?