## Slide 1: PODATKOVNI SLOJ Ethernet
Uvod u računalne mreže

## Slide 2
1980. Ethernet standard osmišljen kao otvoreni i koji će se s vremenom nadopunjavati
Najraširenija tehnologija za lokalne mreže
Standard definiran normom IEEE 802.3 (IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers)
Djeluje na slojevima 1 i 2 OSI modela
Ethernet

## Slide 3
Definirane 4 brzine prijenosa (za UTP i optiku)
Tipovi Etherneta
Tip | Brzina
10Base-T Ethernet | 10 Mb/s
Fast Ethernet | 100 Mb/s
Gigabit Ethernet | 1000 Mb/s
10 Gigabit Ethernet | 10 Gb/s

## Slide 4
Od čega se sastoji sloj podatkovne veze?
Sloj podatkovne veze sastoji se od dva podsloja :
LLC – Logical Link Control
MAC – Media Access Control
Notes: LLc definiran 802.2 standardom

## Slide 5
LLC (Logical Link Control)
  preuzima IP paket iz mrežnog sloja
  možemo ga smatrati driverom mrežne kartice jer se radi o softveru
MAC (Media Access Control)
  javlja se kao hardver kojeg zovemo mrežna kartica (NIC)
  Ima dvije osnovne zadaće:
      enkapsulacija
      kontrola pristupa mediju za prijenos podataka

## Slide 6
Djeluje na fizičkom i podatkovnom sloju
Kako radi Ethernet
Aplikacijski sloj
Prezentacijski sloj
Sloj sesije
Transportni sloj
Mrežni sloj
Podatkovni sloj
Fizički sloj
Ethernet (802.3)
MAC
PODACI
PODACI
PODACI
segment
segment
segment
PODACI
PODACI
paket
PODACI
okvir
Notes: Na fizičkom sloju propisuje priključke, fizikalne karakteristike vodiča i signala na njemu

## Slide 7
Enkapsulacija
PDU sloja 3 OSI modela (paket) prepakira se u PDU sloja 2 (okvir)
Tri osnovne funkcije:
  Kreiranje okvira
  Adresiranje
  Detekcija pogrešaka
Format Ethernet okvira:
Podsloj MAC (Media Access Control)

## Slide 8
Kontrola pristupa mediju
odgovoran je za postavljanje okvira na medij i uklanjanje
ako više uređaja na jednom mediju pokuša istovremeno proslijediti podatke, doći će do kolizije podataka
CSMA/CD protokol (metoda, mehanizam)
Podsloj MAC (Media Access Control)

## Slide 9
CSMA/CD
Carrier Sense - uređaj prvo provjerava je li medij slobodan
Multiple Access - na jedan medij spojeno više uređaja
Collision Detection - postoji mehanizam otkrivanja i rješavanja kolizija

## Slide 10
CSMA/CD
Carrier Sense - uređaj prvo provjerava je li medij slobodan
Multiple Access - na jedan medij spojeno više uređaja
Collision Detection - postoji mehanizam otkrivanja i rješavanja kolizija
Notes: https://www.computerhope.com/jargon/c/csmacd.htm

## Slide 11
Kolizijska domena - dio mreže u kojem može nastupiti kolizija ako istovremeno dva ili više čvorova odašilju podatke
Mrežno područje koje pokriva koncentrator (HUB) = kolizijska domena
Broadcast domena - dio mreže u kojem je moguće razmjenjivati broadcast poruke
Mrežno područje koje pokriva preklopnik (switch) = broadcast domena
Kolizijska domena

## Slide 12
Dijeli mrežu na kolizijske domene (svaki port preklopnika predstavlja jednu kolizijsku domenu)
Očitava MAC adrese koje imaju okviri i prosljeđuje ih u smjeru odredišta
Formira tablicu MAC adresa po kojoj brzo raspoređuje okvire – kreira bazu podataka (uči)
Preklopnik (engl. switch)

## Slide 13
Načini komunikacije

## Slide 14: Kontrola pristupa mediju
Upravljanje slanjem i primanjem okvira pomoću medija za prijenos podataka
Riješavanje situacija ukoliko dođe do pogreške prilikom prijenosa podataka

## Slide 15
Ethernet na fizičkoj razini

## Slide 16
jednostavnost i lakoća korištenja
Pouzdanost
Niska cijena instalacije i održavanja
Ethernet - prednosti

## Slide 17: Pitanja
1. Pojasni što je Ethernet te na kojim slojevima djeluje ?
2. Od kojih se podslojeva sastoji sloj podatkovne veze ? Opiši ih ?
3. Podsloj MAC – opiši enkapsulaciju ?
4. Podsloj MAC – opiši kontrolu pristupa mediju ?
5. Objasni CSMA/CD ?
6. Objasni kolizijsku i brodcast domenu ?
7. Opiši funkcije preklopnika ?
8. Opiši načine komunikacije slanja poruka ?
9. Koje ima zadaće kontrola pristupu mediju ?
10. Navedi prednosti Etherneta ?